| טיוטה לתקן ישראלי ת"י 13253 | Draft of SI 13253 |
| --- | --- |
| 10 אוקטובר 2012 | 2012 |
|  | ICS CODE: 23.120 27.080 |

מזגני אוויר ומשאבות חום מתועלים -  בדיקה ודירוג ביצועים

Non-ducted air conditioners and heat pumps – Testing and rating for performance

תקן זה הוכן על ידי ועדת המומחים 24402 – מזגנים, בהרכב זה:

אורי אדר, אברהם בכר (יו"ר), אורי טל זונדהיימר, משה מיטרני, חיים פרומרמן, יהודה שמש

כמו כן שי מוסאי תרם להכנת התקן.

זיוה שלו ריכזה את עבודת הכנת התקן.

| הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים |  |
| --- | --- |
| תקן זה, למעט השינויים והתוספות המצוינים בו, זהה לתקן הארגון הבין-לאומי לתקינה ISO 13253 – Second edition : 2011-07-15 |  |

מילות מפתח:

##.

Descriptors:

##.

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.

יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף

60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,

רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים

( אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT

©   ISO 13253 – Second edition : 2011-07-15

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

ISO copyright office
Case postale 56 ( CH-1211 Geneva 20
Tel.  + 41 22 749 01 11
Fax  + 41 22 749 09 47
E-mail  copyright@iso.org
Web  www.iso.org

Published in Switzerland

הקדמה לתקן הישראלי

תקן ישראלי זה הוא התקן של הארגון הבין-לאומי לתקינה ISO 13253 (מהדורה שניה)

מיולי 2011, שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות.

להלן מובאים, בסדר המפורט להלן, רכיבי התקן האלה:

- סעיף חלות התקן בשינויים ובתוספות (בעברית)

- פירוט השינויים והתוספות לסעיפי התקן הבין-לאומי (בעברית)

- התקן הבין-לאומי כלשונו

תקן זה דן בבדיקה של התפוקה התרמית (קור וחום) ומקדם היעילות (COP) של מזגנים מתועלים.

התקן ת"י 5151 דן בבדיקה של התפוקה התרמית (קור וחום) ומקדם היעילות (COP) של מזגנים לא מתועלים.

תקן זה מאוזכר בסדרת התקנים ת"י 994 הדנה במזגני אוויר, בנוגע לדרישות פעולה.

חלקי הסדרה הם אלה:

| ת"י 994 חלק 1 | - | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה ודרישות בטיחות למפחיתי לחות |
| --- | --- | --- |
| ת"י 994 חלק 3 | - | מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטיות במעבדה |
| ת"י 994 חלק 4 | - | מזגני אוויר: התקנה |
| ת"י 994 חלק 5 | - | מזגני אוויר:התקנה במרחבים מוגנים |

חלות התקן הישראלי (סעיף 1 של התקן הבין-לאומי ISO 13253 בשינויים ובתוספות)

תקן זה מגדיר את התנאים התקניים לקביעת ערכי התפוקה והיעילות של מזגני אוויר מתועלים המקוררים באוויר ושל משאבות חום מתועלות אוויר לאוויר. תקן זה חל על שיטות המדידה לקביעת ערכי התפוקה והיעילות. התקן חל מזגני אוויר ומשאבות חום לשימוש באזורי מגורים, מסחר ותעשיה העשויים יחידה אחת ומפוצלים. הציוד (כלומר מזגני אוויר מתועלים או וגם משאבות חום מתועלות) שיוצרו בבית חרושת, מונעים חשמלית ובדחיסה מכנית.

התקן חל על ציוד הכולל מערכת קירור אחת או יותר, יחידה חיצונית אחת ויחידה פנימית אחת או יותר, המבוקר על-ידי תרמוסטט. התקן חל על ציוד הכולל מזגן בודד, מזגן מפוצל, מזגן בתפוקה משתנה.

תקן זה אינו חל על הדירוג והבדיקה של היחידות הבאות:

- משאבות חום עם מקור-מים או מזגני אוויר המקוררים במים;

- מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר לאוויר עם מערכות מפוצלות מרובות (multi-split) (ראו ת"י 15042 לבדיקה של ציוד זה);

- סעיף c בחלות התקן הבין-לאומי לא חל.

- מכללים נפרדים שאינם מהווים מערכת קירור מושלמת;

- ציוד המשתמש במחזור קירור מטיפוס ספיגה (absorption refrigeration cycle);

- ציוד לא-מתועל (ראו ת"י 5151 לבדיקה של ציוד זה);

- סוגי מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון לשימושים בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, לשימוש צבאי ולשימוש בכלי תחבורה).

תקן זה אינו מכסה קביעה של יעילות עונתית, העשויה להידרש במדינות מסויימות מכיוון שמהווה מדד טוב יותר ליעילות בתנאי עבודה מעשיים.

פירוט השינויים והתוספות לסעיפי התקן הבין-לאומי

2.	Normative references

הסעיף חל בשינויים ובתוספות המפורטים להלן:

-	במקום התקן הבין-לאומי המאוזכר בתקן והמפורט בסעיף זה חל תקן ישראלי, כמפורט להלן:

| התקן הבין-לאומי המאוזכר ב- ISO 13253 | התקן הישראלי שחל במקומו | הערות |
| --- | --- | --- |
| ISO 5151 | ת"י 5151 – מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים - בדיקה ודירוג ביצועים | התקן הישראלי זהה, למעט השינויים והתוספות המצוינים בו, לתקן הבין-לאומי |

3.	Terms and definitions

הסעיף חל בשינויים הבאים:

3.15.
full-load operation

הכתוב בהגדרה אינו חל. במקומו ייכתב:

מצב בו המזגן מופעל בתפוקה הנקובה (rated capacity), כפי שהוגדרה על-ידי היצרן.

6.		Cooling tests

הסעיף חל, בשינויים הבאים:

6.1.1.	General conditions

בסוף הסעיף יוסף:

- 	מזגנים להתקנה סמויה, כמוגדר בת"י 994 חלק 1, ייבדקו בלחץ סטטי חיצוני של 0 פסקל.

- 	מזגנים עם תפוקה משתנה ייבדקו בנקודת העבודה הנומינלית (סיבובים לדקה של המדחס או

של מנוע המפוחים), שתיקבע בהתאם להוראות היצרן ולא תשתנה במהלך הבדיקה.

6.1.2.	Temperature conditions

סעיפי משנה 6.1.2.2 עד 6.1.2.5 אינם חלים במקומם ייכתב:

בודקים את המזגנים בבדיקות תפוקת הקור על פי תנאי הבדיקה T1 או T3 (כמתואר בתקן 		הבין-לאומי), לפי הגדרת יצרן המזגן.

7.	Heating tests

הסעיף חל בתוספת זו:

מזגנים עם תפוקה משתנה ייבדקו בנקודת העבודה הנומינלית (סיבובים לדקה של המדחס או של מנוע המפוחים), שתיקבע בהתאם להוראות היצרן ולא תשתנה במהלך 	הבדיקה.

# Footnotes

התקן בהכנה.

# Text boxes

לעיון ולמתן הערות