תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשה), התשע"א – 2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן – 1989  , ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

| הגדרות | 1. |  | בתקנות אלה : "יחידת קירור מים חדשה" – יחידה לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אידים בעלת תפוקה של 20 טון קירור לפחות, שלא הופעלה מעולם בארץ; " חוות דעת מקצועית " - אחת מאלה: אישור "מעבדה" כמשמעותה לפי חוק הרשות הלאומיות להסמכת מעבדות, התשנ"ז – 1997; אישור תוצאות בדיקה על-ידי מעבדת EUROVENT או ARI; אישור מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958, שהוא בעל ניסיון מוכח של 10 שנים בתכנון, הקמה או תפעול יחידות קירור מים; "ARI" - American Refrigeration Institute; "(Coefficiency of Performance) - "COP מקדם יעילות; "ESEER" – (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) מקדם יעילות משולב בעומסים חלקיים של ה- EUROVENT; "EUROVENT" - The European Committee of Air Handling and Refrigeration Equipment Manufacturers ; "IPLV" - (Integrated Part Load Value) מקדם יעילות משולב לעומסים חלקיים. |
| --- | --- | --- | --- |
| חובה לעמוד בדרישות יעילות אנרגטית מינימאלית | 2. |  | לא ייבא אדם, לא ייצר לשוק המקומי, לא ימכור, ולא ישווק, יחידת קירור מים חדשה, אלא אם כן הממונה קבע כי היא עומדת בדרישות היעילות האנרגטית המזערית כפי שנקבעה בתוספת על בסיס חוות דעת מקצועית שתוגש לממונה על סמך נתוני היצרן. |
| תחילה | 4. |  | תחילתן של תקנות אלו שלושה חודשים מיום פרסומן. |

# תוספת

# (תקנה 2)

דרישות היעילות האנרגטית המזערית ליחידת קירור מים חדשה עד ליום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014)

| סוג יחידה | תפוקת היחידה | יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP | יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור IPLV או ESEER |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג "שבלול" ( scroll) | עד 350 קו"ט | 2.6 | 3.6 |
|  | שווה או גדול מ-350 קו"ט | 2.9 | 3.7 |
| יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג בורגי rotary screw) ) | עד 350 קו"ט | 2.7 | 3.7 |
|  | שווה או גדול מ-350 קו"ט | 2.9 | 3.7 |
| יחידה עם מעבה מקורר אוויר המופעלת כיחידה אחידה לקירור/חימום מים (משאבת חום) | עד 350 קו"ט | 2.4 | 3.5 |
|  | שווה או גדול מ-350 קו"ט | 2.9 | 3.7 |
| יחידה מקוררת אוויר ללא מעבה | כל התפוקות | 3.1 | אין דרישה |
| יחידה מקוררת מים בוכנתית | כל התפוקות | 4.2 | אין דרישה |
| יחידה מקוררת מים מסוג בורגי rotary screw) ) ושבלול ( scroll) | עד 350 קו"ט | 4.45 | 5.5 |
|  | שווה או גדול מ- 350 קו"ט ועד 1055 קו"ט | 4.9 | 5.5 |
|  | שווה או גדול מ- 1055 קו"ט | 5.5 | 6.2 |
| יחידה מקוררת מים צנטריפוגלית | עד 528 קו"ט | 5 | 6 |
|  | שווה או גדול מ- 528 קו"ט ועד 1055 קו"ט | 5.55 | 6.5 |
|  | שווה או גדול מ- 1055 קו"ט | 6.1 | 7 |

דרישות היעילות האנרגטית המזערית ליחידת קירור מים חדשה החל מיום י בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015)

| סוג יחידה | תפוקת היחידה | יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP | יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור IPLV או ESEER |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג "שבלול" ( scroll) | עד 350 קו"ט | 3 | 3.6 |
|  | שווה או גדול מ-350 קו"ט | 3.3 | 3.7 |
| יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג בורגי rotary screw) ) | עד 350 קו"ט | 3.1 | 3.7 |
|  | שווה או גדול מ-350 קו"ט | 3.3 | 3.7 |
| יחידה עם מעבה מקורר אוויר המופעלת כיחידה אחידה לקירור/חימום מים (משאבת חום) | עד 350 קו"ט | 2.7 | 3.5 |
|  | שווה או גדול מ-350 קו"ט | 3.3 | 3.7 |
| יחידה מקוררת אוויר ללא מעבה | כל התפוקות | 3.6 | אין דרישה |
| יחידה מקוררת מים בוכנתית | כל התפוקות | 4.6 | אין דרישה |
| יחידה מקוררת מים מסוג בורגי rotary screw) ) ושבלול ( scroll) | עד 350 קו"ט | 4.9 | 5.5 |
|  | שווה או גדול מ- 350 קו"ט ועד 1055 קו"ט | 5.4 | 5.5 |
|  | שווה או גדול מ- 1055 קו"ט | 6 | 6.2 |
| יחידה מקוררת מים צנטריפוגלית | עד 528 קו"ט | 5.5 | 6 |
|  | שווה או גדול מ- 528 קו"ט ועד 1055 קו"ט | 6.1 | 6.5 |
|  | שווה או גדול מ- 1055 קו"ט | 6.7 | 7 |

הערות:

- היעילות האנרגטית המזערית בעבור יחידות עם מעבה מקורר אוויר מאובזרות עם מערכות להשתקת רעשים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר ללא מערכת השתקת רעשים.

- היעילות האנרגטית המזערית בעבור יחידות עם מעבה מקורר אוויר מצוידת עם מפוחים צנטריפוגליים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר עם מפוחים צירים.

# __________________התשע"א

# __________________2011

________________________

עוזי                                      לנדאו

שר        התשתיות         הלאומיות