תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ובדיקה תקופתית של יחידת קירור מים), התשע"א – 2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן - 1989  , ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות 	1. בתקנות אלה -

"בוחן" -  מהנדס בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בהפעלה ובתחזוקה של יחידת קירור מים שהממונה אישר לו לבצע בדיקת יעילות אנרגטית בהתאם לתקנה 2;

"תקן" - תקן ישראלי ת"י 5813 – "דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אידים", שתוקפו מזמן לזמן לפי לחוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות שכתובתו www.mni.gov.il; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה;

"יחידת קירור מים" - יחידה לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אידים בעלת  ספיקה של 100 טון קירור לפחות;

"יחידת קירור מים חדשה" – יחידה לקירור מים שלא הופעלה מעולם בארץ;

"מהנדס" - 	מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי חוק     המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 3

"(Coefficiency of Performance)  - "COP מקדם יעילות;

| בדיקת יעלות אנרגטית של יחידת קירור מים | 2. | (א) | היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים תיבדק אחת ל- 30 חודשים לפחות; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ב) | היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים חדשה תיבדק עד- 12 חודשים מיום הפעלתה; |
|  |  | (ג) | בדיקה לפי תקנות אלו תבוצע בידי בוחן בהתאם לתקן. |
| חובה לעמוד ביעילות אנרגטית מזערית | 3. | (א) | הראו תוצאות הבדיקה לפי תקנה 2 שהיעילות האנרגטית של יחידת קירור המים היא פחות מהיעילות האנרגטית המזערית שבתוספת, יינקטו האמצעים הדרושים לשיפור היעילות האנרגטית, ותבוצע בדיקת יעילות אנרגטית חוזרת לא יאוחר מ – 3 חודשים מתאריך הבדיקה הראשונה; |
|  |  | (ב) | הראו תוצאות בדיקה חוזרת שהיעילות האנרגטית של יחידת קירור המים פחות מהיעילות האנרגטית המזערית שבתוספת, תושבת היחידה עד שתוצאות בדיקה חוזרת מראות כי היעילות האנרגטית המזערית של היחידה היא לפחות כפי שנקבעה בתוספת. |
|  |  | (ג) | לא בוצעה בדיקה חוזרת לפי תקנת משנה (א), תושבת יחידת קירור המים ולא תופעל מחדש עד שתוצאת בדיקה חוזרת מראות כי היעילות האנרגטית המזערית של היחידה היא לפחות כפי שנקבעה בתוספת; |
| העברת תוצאות הבדיקה לממונה | 4. |  | תוצאות בדיקה שבוצעה לפי תקנות אלה והמלצות לשיפור היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים ירשמו בטופס שיפורסם באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות www.mni.gov.il, ויימסרו על-ידי הבוחן לממונה תוך שבועיים מיום הבדיקה. |
| אחריות | 5. |  | האחריות לביצוע תקנות אלו יראו אותה כמוטלת על בעל יחידת קירור מים, על מחזיקה או על מפעילה. |
| תחילה | 6. | תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן. |

תוספת

נוסחות לחישוב היעילות האנרגטית המזערית של יחידות לקירור מים

יחידות קירור מים עם עיבוי אוויר:

טמפרטורת חוץ (מ"צ)*0.037 –גיל יחידת קירור (שנים)*0.055 -4.211 =COP

יחידות קירור מים עם עיבוי אוויר באזור אילת, הערבה ובקעת הירדן:

טמפרטורת חוץ (מ"צ)*0.048 –גיל יחידת קירור (שנים)*0.048 -4.468 =COP

יחידות קירור מים עם עיבוי מים:

טמפרטורת כניסה מי עיבוי (מ"צ)*0.074 –גיל יחידת קירור (שנים)*0.006 -6.234 =COP

______________________

עוזי         לנדאו

שר    התשתיות     הלאומיות

_________________התשע"א

________________2011