תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה),  התשע"א  – 2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן - 1989 1 (להלן – החוק)  ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

| הגדרות | 1. | בתקנות אלה – |
| --- | --- | --- |
|  |  | "מכון התקנים" – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים, התשי"ג- 1953 2 (להלן – חוק התקנים); |
|  |  | "מקלט טלוויזיה" – מכשיר הקולט גלי רדיו וממיר אותם לתמונה; |
|  |  | "מעבדה מאושרת" - כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים; |
|  |  | " תקן" - תקן ישראלי ת"י 62087 " שיטות מדידה של צריכת הספק של ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה"3 שתוקפו מזמן לזמן לפי לחוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות שכתובתו www.mni.gov.il; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה. |
| חובה לעמוד בדרישות הספק חשמלי מרבי | 2. | לא ייבא אדם, לא ייצר לשימוש בארץ, לא ימכור ולא ישווק מקלט טלוויזיה אלא אם כן – מכון התקנים או מעבדה מאושרת בדקו בהתאם לתקן את ההספק החשמלי של מקלט הטלוויזיה; הממונה קבע בהתאם לתוצאות הבדיקה לפי פסקה (1) כי ההספק החשמלי של מקלט הטלוויזיה אינו עולה על ההספק החשמלי המרבי כמפורט בתוספת. |
| העברת מידע לממונה | 3. | יצרן או יבואן של מקלט טלוויזיה ימסור לממונה מידע על ההספק החשמלי של מקלט טלוויזיה שייבא או ייצר לפי דרישת הממונה. |
| תחילה | 4. | תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן. |

תוספת

(תקנה 2)

הספק חשמל המרבי במצב פעולה של מקלטי טלוויזיה

| סוג מקלט טלוויזיה לפי כושר ההבחנה (רזולוציה) של המסך | נוסחה לחישוב הספק חשמל מרבי במצב פעולה |
| --- | --- |
|  | עד יום 31 במרס 2012 | מיום 1 באפריל 2012 |
| Full HD resolution | 20+(A*1.12*4.5224))) ואט | 16+(A*3.4579))) ואט |
| סוגים אחרים | 20+(A*4.5224))) ואט | 16+(A*3.4579))) ואט |

מפתח :  A = שטח מסך מקלט הטלוויזיה בדצימטרים מרובעים;

Full HD resolution – מסך בעל כושר הבחינה (רזולוציה) שלפחות

(  1920* 1080 ) פיקסלים (יחידת מידע גרפית בסיסית ).

## ____________________

עוזי לנדאו

שר התשתיות הלאומיות

__________________ התשע"א

(___________________2010)

(חמ 3-4063)

# Footnotes

1  ס"ח התש"ן, עמ' 28

2 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34

3 י"פ התשס"ז, עמ' 439.