| כללי תחום הנספח: בנספח זה מפורטים הוראות ותנאים מיוחדים לביצוע בדיקות הנדרשות לקביעת התאמה של מטפים מיטלטלים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף (להלן: הטובין) לתקן רשמי, לצורך קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה כנדרש בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979 (להלן – הפקודה), צו ייבוא חופשי ובהתאם לסמכות הממונה על התקינה לפי סעיף 2ז(ד) לפקודה ו"הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי" (להלן-הנחיות והוראות הממונה). אם יש ניגוד בין ההוראות שבנספח זה לבין הנחיות והוראות הממונה על התקינה, יחולו על הטובין הוראות והנחיות הממונה על התקינה. מסמכים ישימים: ת"' 570 חלק 1 - " מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף – המטפה " , אפריל 2019 . ת"י 570 חלק 2 – " מטפים מיטלטלים: מד-לחץ , אפריל 2019 . הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי (להלן- "הנחיות והוראות הממונה"). רשימת שיוך תקנים רשמיים לקבוצות (הרשימה תוחלף על ידיי צו קבוצות יבוא – הצו נמצא בשלבי טיוטה נכון ליום פרסום נספח ש' זה ) לחיפוש קבוצות יבוא של תקנים. הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין מתן הכרה למעבדות בדיקה על- פי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979 סיווג לקבוצות: סיווג של הטובין לפי קבוצות ייבוא נא לבדוק בקישור לחיפוש קבוצות יבוא של תקנים . הגדרת דגם ומשפחת דגמים: "דגם" (של מוצר)- גרסה חד ערכית של מוצר המאופיינת על ידי האלמנטים הבאים: תכן מוגדר אחד המגדיר את החומרים שממנו הוא עשוי ורכיבים עיקריים,גודל נומינאלי אחד, בעלי אבקה מסוג וריכוז אחד, בעלי ראש הפעלה מסוג אחד וקנקן מסוג אחד, מיוצר בתהליך ייצור אחד ע"י יצרן אחד, בארץ ייצור אחת , באתר יצור אחד, המסומן על ידי היצרן כדגם אחד (עם סימן). "משפחת דגמים" או "משפחה" – אין . תיק מוצר "תיק המוצר" - תיעוד המגדיר את המוצר באופן חד משמעי, כגון: תיאור מילולי של הדגם או משפחת הדגמים, ארץ מקור, אתר הייצור , שם המותג, קטלוג, צילומים, שרטוטים, מסמכים טכניים כגוןSDS , אישורי עמידה בתקנים ורגולציות , שם יצרן, מק"ט יצרן, פרטי היבואן, תקנים רשמיים החלים עליו וכדומה. בתיק יש לכלול את פרוט לחץ המילוי, לחץ עבודה, סוג אבקה ויצרן אבקה, סוג גז הסניקה, כל החומרים המשתמשים במטף, הצהרות ודוחות הנוגעים לחומרי האטמים ולגז הסניקה . לפני ביצוע בדיקת הדגם, על היבואן להעביר למעבדת הבדיקה את המסמכים הדרושים להגדרה מלאה וחד משמעית של המוצר. התיעוד ישמש לתיאור המוצר בתעודת בדיקת הדגם ולצורך בדיקות זיהוי, אבחון והשוואה. בתעודת בדיקה של הדגם ירשם תיאור מלא וחד משמעי של המוצר, הכולל גם את כל פרטי הסימון הנדרש לפי ת"י 570 חלק 1 . תעודת בדיקת הדגם וכל תעודות בדיקה נוספות (בדיקות ש' במסגרת בדיקה ואישור משלוחים), המסמכים והתמונות של המוצר , יצורפו לתיק המוצר. כל התיעוד הנ"ל ישמר במערכת של מעבדת בדיקה , במקביל , על היבואן לשמור על תיק מוצר לדגם בהתאם להוראות הפקודה. בדיקת דגם - בדיקה מלאה תדירות הביצוע: אחת ל – 5 שנים לכל הדגם או עד לביצוע שינוי כלשהו בדגם המטפה ( המוקדם מבניהם ) ובהתאם להוראתו והנחיות הממונה על התקינה – אישור דגם. דגימה: ככלל , כאשר הבדיקה מבוצעת על דוגמה מהמשלוח , מחלקים את הטובין שבמשלוח לדגמים . דוגמים אקראית 20 מטפים מכל הדגם . היקף הבדיקה: בדיקת התאמה לכל סעיפי ת"י 570 חלק 1 אשר חלה עליהם רשמיות. בדיקת משלוח – בדיקה מלאה/בדיקת דגם או בדיקה חלקית/בדיקת ש' תדירות ביצוע: בדיקה מלאה/בדיקת דגם - בהתאם להוראות נספח זה . בדיקה חלקית/בדיקת ש' - כל משלוח ובכפוף להנחיות והוראות הממונה . דגימה: מחלקים את הטובין שבמשלוח לדגמים . בדיקת דגם – הדגימה תבוצע בהתאם להוראות נספח זה . בדיקה חלקית /בדיקת ש' - דוגמים אקראית 5 מטפים מכל דגם שקיימים במשלוח . יש לדגום ככול שניתן , דגם שעדיין לא נבדק או שעבר הכי הרבה זמן מהבדיקה הקודמת . הבדיקות: בדיקת זיהוי ונטילה: בדיקת זיהוי שמטרתה לאמת כי פרטי הטובין המיובאים במשלוח זהים לתיק המוצר ולאלו המוצהרים במסמכי הייבוא (חשבון ספק , שטר מטען וכדומה) , בחירה ונטילת המוצרים לבדיקה תבוצע על פי הוראות נספח זה. בדיקת הצהרות יצרן : בדיקת הצהרות יצרן של מטפים והקנקנים לבדיקת 100% מהמכלים והמטפים בהתאמה לסעיפים 4.1.1 ; 4.1.2 . בדיקת דגם להתאמה לסעיפי התקן הרשמיים : לפי הוראות נספח זה . בדיקת ש'- בדיקות חלקיות לפי סעיפי התקן: המוצר שנדגם ייבדק להתאמה לסעיפים הבאים של התקן הישראלי ת"י 570 חלק 1 : חומר הכיבוי ( ריכוז חומר פעיל ) – סעיף 2.1 . סימון – סעיף 2.2 . גדלים נומינליים – סעיף 3.1 . המכל – סעיף 3.2 . מחברי המכל – סעיף 3.3 . הגנה מפני שיתוך – סעיף 3.4 . הצינורות – סעיף 3.5 . פתח המילוי – סעיף 3.6 . ראש ההפעלה סעיף 3.7 . מד-הלחץ ( לפי התעודות ) – סעיף 3.9 . משקל המילוי – סעיף 3.10 . לחץ המילוי – סעיף 3.11 . אטם המטפה ( הצהרה ) – סעיף 3.13 . הנצרה והחותם – סעיף 3.15 . עמידות המכל בלחץ הידרולי – סעיף 4.2 . כוח ההפעלה של המטפה – סעיף 4.5 . הפעלה – סעיף 4.6 . צינור המוצא ( זיהוי מול הדגם ותיק המוצר ) – סעיף 4.7 . אטימות – סעיף 4.8 . עמידות בנפילה – 4.11 . התכונות המכניות של מכל פלדה – סעיף 4.13 . בדיקת ש'- בדיקות חלקיות 3 שנתיות לפי סעיפי התקן: המוצר שנדגם ייבדק להתאמה לסעיפים הבאים של התקן הישראלי ת"י 570 חלק 1 למדגם 10 מטפים : חומר הכיבוי ( ריכוז חומר פעיל ) – סעיף 2.1 . סימון – סעיף 2.2 . מד-הלחץ – סעיף 3.9 . דירוג כושר הכיבוי – סעיף 4.3 . עמידות בשיתוך – סעיף 4.10 . חוזק התבריג של התותב – סעיף 4.12 . חלקים עשויים פלסטיק (עמידות ראש המטפה באקלום מזורז ) – סעיף 4.14.2 . אי התאמה: אי התאמה בבדיקת זיהוי – במידה ומתקיימת אי התאמה בבדיקת הזיהוי, רשאי מנהל מעבדת הבדיקה להחליט על המשך תהליך אישור המשלוח ובכלל זה על ביצוע בדיקת דגם , או בדיקת סעיפים קריטיים אחרים או אלה הקשורים לאי התאמה. במקרה של אי התאמה המקימה עילה להפרת אמון בהתאם לסעיף 1.3.1 וסעיף 1.3.2 של פרק 8 בהוראת הממונה , ידווח על כך מנהל המעבדה לממונה על התקינה ויפעל על פי הנחיות והוראות הממונה. אי התאמה באישור המשלוח – במידה ומתקיימת בבדיקת המשלוח אי התאמה לאחד מדרישות התקן תחשב כאי התאמה של כל קבוצת הטובין שבמשלוח ותחייב בסילוק ליקויים. במקרה של אי התאמה המקימה עילה להפרת אמון בהתאם לסעיף 1.3.1 וסעיף 1.3.3 של פרק 8 בהוראת הממונה , ידווח על כך מנהל המעבדה לממונה על התקינה ויפעל על פי הנחיות והוראות הממונה. 4. תנאים מיוחדים אם נמצאו ליקויים בבדיקת משלוח (בדיקה חלקית, בדיקת ש' וכדומה), רשאי מנהל של מעבדת בדיקה, במשלוח הבא של הטובין, להחליט לבדוק מדגם גדול יותר, או לבדוק תכונות נוספות הקשורות לתכונות שבהן נמצאה אי ההתאמה. כאשר קיימת דרישה לבדיקת דגם הדומה לדגם שלגביהם קיים אישור דגם בתוקף , ניתן להסתפק בבדיקה של השפעת השוני מהדגם המאושר , הבדיקה תבוצע בהתאם לנדרש בסעיפי בדיקה חלקית/ בדיקת ש' בנספח זה וסעיפי בדיקה נוספים בהתאם להחלטת ראש מעבדת הבדיקה. |
| --- |
| מאושר | יעקב וכטל, הממונה על התקינה תאריך_______________ חתימה __________________ |